Об утверждении  программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015года «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2016 - 2034 годы.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Староянтузово, ул. Советская, 7 и  на официальном сайте сельского  поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет.
          3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                           Р.Х.Галяуов

с.Староянтузово

01 сентября 2016 года

№ 76

|  | Утверждена постановлением главы сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 01 сентября № 76 |
| --- | --- |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Староянтузовский сельсовет  муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан

на период 2016 -2034 годы

2016 год

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2016 – 2034 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2016-2034 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Постановление главы сельского поселения Староянтузовский сельсовет от 30.06.2016 г. №6/11 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан», Генеральный план сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение) |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории сельского поселения; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2034 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджет сельского поселения Республиканский бюджет 2016 г. – 200,0 тыс. руб. - средства местного бюджета: 2016 г. – 100,00 тыс. руб. – республиканский бюджет Средства местного бюджета на 2017-2034 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Староянтузовский сельсовет

  - Социально — экономическое состояние  сельского поселения Староянтузовский сельсовет

2.2. Сельское поселение Староянтузовский сельсовет (далее – сельское поселение) граничит с севера и запада – сельским поселением Учпилинский сельсовет, с юга – сельским поселением Старобаишевский сельсовет, с востока – с муниципальными районами Бураевский и Бирский районы Республики Башкортостан.

В состав Староянтузовского сельсовета входит 10 населенных пунктов: д.Бишнарат, д.Ельдяк, д.Казы-Ельдяк, д.Каишево, д.Новоишметово, д.Сабанаево, д.Турбек, с.Аканеево, с.Байгильды, с.Староянтузово

Таблица 1

| № п/п | Наименование населённого пункта | Количество жителей чел. (по данным ВПН 2010 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Староянтузово (административный центр) | 606 |
| 2 | с. Аканеево | 293 |
| 3 | с. Байгильды | 376 |
| 4 | д.Бишнарат | 15 |
| 5 | д.Ельдяк | 46 |
| 6 | д.Казы-Ельдяк | 285 |
| 7 | д.Каишево | 183 |
| 8 | д.Новоишметово | 90 |
| 9 | д.Сабанаево | 149 |
| 10 | Д.Турбек | 190 |

- Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, умеренно континентальный, характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха. Температура воздуха: среднегодовая 2,9°С, среднемесячные января - -13,7°С, июля - +19,0°С, абсолютные температуры воздуха - минимум -47°С, максимум - +38°С. Максимальная глубина промерзания почвы - 101см (раз в  10 лет), - 153см - раз в 50лет. Среднегодовое количество осадков 570 мм, за теплый период – 330 мм, холодный – 240. Высота снежного покрова — 40-50 см. Преобладающие направления ветра - южные, западные и юго-западные. Наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4,9м/сек.) и юго-западных (3,9м/сек.) ветрах.

Сельское поселение расположено в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Большая часть территории расположена на водораздельном плато с абсолютными отметками 70-80 м, расчлененная долинами рек Белой, ее притоками и оврагами протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров.

В коренные породы пермского возраста мощностью 300 м. представлены песчаниками, аргеллитами и мегрелями, в верхней части - ангидритами и доломитами.

Аллювиальные отложения мощностью от 10 до 40м распространены в долине поймы р.Белой и ее притоков, представлены глинами, суглинками, супесями, песками, гравийно-галечными отложениями. Надпойменные террасы сложены галечниками и песками (мощность до 10м).

Эллювиально-делювиальные отложения распространены на водоразделе и его склонах - суглинки, с большим содержанием дресвы и щебня коренных пород.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Белая и Яубазы, озером Казыкуль. Средняя густота гидрографической сети 0,25км на 1кв.км.

| Водный объект | Протяженность реки в км | Куда впадает |
| --- | --- | --- |
| Река Белая | 1430 | Нижнекамское водохранилище (Бассейн реки Белой) |
| Река Яубазы | Менее 10 | (Бассейн реки Белой) |
| Озером Казыкуль | - | (Бассейн реки Белой) |

Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низкими уровнями воды в остальное время года, нарушаемыми подъемами во время дождевых паводков.

Питание рек преимущественно за счет атмосферных осадков. В соответствии с этим распределение годового стока следующее - весной 50-60%, летом - 15-25%, осенью-зимой - 15-20%. Максимальные расходы воды - в период весеннего половодья.

На территории сельского поселения отсутствуют населённые пункты, включённые в реестр населённых пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений).

Территория  сельского поселения расположена в типичной лесостепи Прибельской пологохолмисто-увалистой равнины. Почвы карбонатные, преимущественно типичные и выщелочные черноземы (16,2%), встречаются подзолитстые, серые лесные и пойменные.

## Структура земель в административных границах сельского поселения

Таблица 2

| Вид использования | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель в административных границах сельского поселения: в том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | 14086 12164 | 100 86,1 |
| Земли населённых пунктов | 574 | 4,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 101 | 0,8 |
| Земли лесного фонда | 818 | 5,9 |
| Земли водного фонда | 429 | 3,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли запаса | - | - |

Большую часть территории сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища). Их площадь составляет 12164 га (86,1 % от общей площади территории сельского поселения). На территории действуют сельскохозяйственные предприятия ООО «Племзавод Победа» и ООО Племзавод «Горшкова».

В  сельском поселении  работают  2 школы,  детский сад, 2 библиотеки,  врачебная амбулатория, ФАП, отделение связи, двенадцать магазинов смешанной торговли, 2 сельских дома культуры.

Административный центр сельского поселения с.Староянтузово находится на расстоянии 22 км от районного центра г.Дюртюли. Связь с районным центром Дюртюли и столицей республики осуществляется автомобильной дорогой межмуниципального значения и рейсовыми автобусными маршрутами. Связь между населенными пунктами внутри сельского поселения осуществляется по  дорогам общего пользования местного значения  с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием.

Таблица 3

| .№ п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Катего рия дороги | Протяже ние Всего км | в т.ч с твердым покрытием км | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальт | гравий | грунт |
| Районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к д.Байгильдино | IV | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - |
| 2 | Ильдус-Сабанаево- Староянтузово- а/дДюртюли- Старобаишево-Новоуртаево | IV | 29,2 | 29,2 | 18,9 | 10,3 | - |
| 3 | Староянтузово-Аканеево- Старобаишево | V | 5,4 | 5,4 | 5,4 | - | - |
| 4 | Казакларово- Староянтузово | IV | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 3 | - |

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в сельском поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (258 единиц/1000человек) оценивается как  средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и республиканским центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть сельского поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 4 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог проводится в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 30,392 км, из них  с твердым покрытием 12,567 км, в.т.ч 0,68 км –асфальтобетонным покрытием. Протяженность дорог, не отвечающим нормативным требованиям составляет 1,3 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Таблица 4

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | с твердым покрытием | Из них с асфальтобе тонным покрытием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с.Староянтузово |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе | 0,424 | V | 0,424 | 0,424 | 0 |
| 2 | ул. Молодежная | 0,787 | V | 0,787 | 0,787 | 0 |
| 3 | ул. Советская | 0,807 | V | 0,807 | 0,807 | 0 |
| 4 | ул. Горшкова | 1,293 | V | 1,293 | 0,613 | 0,68 |
| 5 | ул. Чеверева | 0,858 | V | 0,858 | 0,7 | 0 |
| 6 | ул. Базарная | 0,328 | V | 0,328 | 0,328 | 0 |
| 7 | ул.Набережная | 0,344 | V | 0,344 | 0,344 | 0 |
| 8 | ул. Новая | 0,236 | V | 0,236 | 0 | 0 |
| 9 | ул. Ключевая | 2,273 | V | 2,273 | 0,600 | 0 |
| 10 | ул. Полевая | 0,392 | V | 0,392 | 0 | 0 |
|  | д.Каишево |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Чеверева | 0,291 | V | 0,291 | 0,191 | 0 |
| 12 | ул. Советская | 0,502 | V | 0,502 | 0,502 | 0 |
| 13 | ул. Рафикова | 0,498 | V | 0,498 | 0,498 | 0 |
| 14 | ул. Мукамая | 0,319 | V | 0,319 | 0,190 | 0 |
| 15 | ул. Фрунзе | 0,954 | V | 0,954 | 0,690 | 0 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | с.Аканеево |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Чеверева | 0,666 | V | 0,666 | 0,666 | 0 |
| 17 | ул. Набережная | 0,215 | V | 0,215 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Школьная | 0,271 | V | 0,271 | 0,271 | 0 |
| 19 | ул. Суворова | 0,255 | V | 0,255 | 0 | 0 |
| 20 | ул. Интернациональная | 0,977 | V | 0,977 | 0,740 | 0 |
| 21 | ул. Советская | 0,292 | V | 0,292 | 0,292 | 0 |
| 22 | ул. Подгорная | 0,220 | V | 0,220 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Революционная | 0,773 | V | 0,773 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Ключевая | 0,084 | V | 0,084 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Нагорная | 0,108 | V | 0,108 | 0 | 0 |
|  | д.Бишнарат |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Чеверева | 0,818 | V | 0,818 | 0 | 0 |
|  | д.Новоишметово |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Советская | 0,501 | V | 0,501 | 0 | 0 |
| 28 | ул. Набережная | 0,236 | V | 0,236 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Крупская | 0,703 | V | 0,703 | 0,703 | 0 |
| 30 | ул. Мухамадиева | 0,764 | V | 0,764 | 0,764 | 0 |
|  | д.Сабанаево |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Мичурина | 0,687 | V | 0,687 | 0,54 | 0 |
| 32 | ул. Фазыловых | 0,747 | V | 0,747 | 0,36 | 0 |
| 33 | ул. Советская | 0,906 | V | 0,906 | 0,2 | 0 |
|  | д.Турбек |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Горшкова | 1,166 | V | 1,166 | 0,7 | 0 |
| 35 | ул. Школьная | 0,120 | V | 0,120 | 0,120 | 0 |
| 36 | ул. Набережная | 0,411 | V | 0,411 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Полевая | 0,400 | V | 0,400 | 0 | 0 |
| 38 | ул. Южная | 0,209 | V | 0,209 | 0 | 0 |
|  | д.Ельдяк |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Комсомольская | 1,130 | V | 1,130 | 0 | 0 |
| 40 | ул. Озерная | 0,776 | V | 0,776 | 0 | 0 |
|  | д.Казы-Ельдяк |  | V |  |  |  |
| 41 | ул. Озерная | 0,385 | V | 0,385 | 0 | 0 |
| 42 | ул. Чеверева | 0,609 | V | 0,609 | 0 | 0 |
| 43 | ул. Суворова | 1,693 | V | 1,693 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | с.Байгильды |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Чеверева | 0,526 | V | 0,526 | 0 | 0 |
| 45 | ул. Советская | 0,794 | V | 0,794 | 0 | 0 |
| 46 | ул. Крупской | 0,604 | V | 0,604 | 0 | 0 |
| 47 | ул. Озерная | 0,263 | V | 0,263 | 0 | 0 |
| 48 | ул. Подгорная | 0,655 | V | 0,655 | 0 | 0 |
| 49 | ул. Горшкова | 0,537 | V | 0,537 | 0,537 | 0 |
| 50 | ул. Полевая | 0,941 | V | 0,941 | 0 | 0 |
| 51 | ул. Мичурина | 0,515 | V | 0,515 | 0 | 0 |
| 52 | ул. Интернациональная | 0,825 | V | 0,825 | 0 | 0 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Для перевозки  школьников используются  автобусы, принадлежащие школе. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств, рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории сельского поселения

Таблица 5

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 2212 | 2165 | 2157 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 542 | 546 | 558 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 245 | 252 | 258 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение для перевозки школьников  между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием уроков. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога М-7.

На территории сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам последних 5 лет на территории  сельского поселения не зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план  сельского поселения Староянтузовский сельсовет, утвержденный решением  совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 24.12.2015 г. № 53/434.

7. Нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Староянтузовский сельсовет, утверждены  решением совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 30.03.2016г. № 56/491.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории сельского поселения расположено 10 населенных пункта, в которых проживает 2157 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 1210 человек, дети до 18-летнего возраста – 487 человек.

Таблица 6

|  | Перспективная численность на 2024 год, чел. | Перспективная численность на 2034 год, чел. |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение Староянтузовский сельсовет | 2910 | 7590 |

Исходя из расчётов, можно сделать вывод, что численность населения в ближайшие 20 лет будет увеличиваться.

Динамика роста населения за 2012-2015 годы

Таблица 7

| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | 2234 | 2212 | 2165 | 2157 |
| 1. | Число родившихся | 38 | 29 | 25 | 36 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 1,7 | 1,31 | 1,15 | 1,66 |
| 3. | Число умерших | 33 | 30 | 44 | 37 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 1,48 | 1,36 | 1,15 | 1,69 |
| 5. | Естественный прирост | 5 | -1 | -19 | -1 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | 0,22 | -0,04 | -0,88 | -0,5 |

Причинами роста численности населения в 2014-2015 годы являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи  центра.

Население  сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в трех более крупных населенных пунктах – административном центре с.Староянтузово, село Байгильды, с.Аканеево.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь сельском поселении составляет 43065 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по сельскому поселению равен 20 м2/чел.

Население сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 8

| № № | Показатели | Еденица измерения | Сущ. положение | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 14086 | 14086 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 283,79 | 385,91 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | 0,8 | 0,8 |
|  | -сблокированная застройка с участками | « | - | - |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 282,9 | 385,1 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 9,03 | 14,12 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 7,81 0,4 | 12,11 0,6 |
| 1.4 | -улицы, дороги | га | 24,35 | 62,78 |
| 1.5 | -производственные и коммунальные зоны | га | 33,5 | 33,5 |
| 1.6 | -водоёмы | « | 85,3 | 85,3 |
| 1.7 | -лес | « | 98,4 | 98,4 |
| 1.8 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | 335,31 |
| 1.9 | -кладбище | « | 17,0 | 17,0 |
| 2.0 | -резервные жилые территории | « | - | - |
| 2.1 | -прочие | « | 18695,91 | 18349,53 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 2,152 | 7,590 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 15 | 10 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | - | 163,8/ 2230 |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 21 | 35 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного транспорта | км | 16 | 16 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорого – всего: | км |  | 22,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дороги федерального значения |  | - | - |
|  | - дороги межмуниципального значения | км | - | 15,0 |
|  | - дороги муниципального значения | км | - | 19,3 |
|  | - улицы | км | - | 68,3 |
| 4.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  | - | 2808 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 2647,29 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 2003,76 |
| 5.3 | Электроснабжение | кВт |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего |  | - | 3111,9 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс.Гкал/год | - | 14,91 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 4642,8 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районными, республиканскими   населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории сельского поселения

Таблица 9

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2157 | 2150 | 2145 | 2130 | 2128 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 558 | 560 | 565 | 570 | 575 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 258 | 260 | 263 | 267 | 270 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных  служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2. Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения на 2016 – 2034 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий (ямочный) ремонт дорог улицы Горшкова д.Турбек | 2016 г. | 75,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий (ямочный) ремонт дорог ул. Фрунзе с.Староянтузово | 2016 г. | 225,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт дорог улиц с.Староянтузово | 2017 г. | 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улиц с.Байгильды | 2018 г. | 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улиц д.Сабанаево, Новоишметово | 2019 г. | 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улиц с.Аканеево, д.Каишево | 2020 г. | 400,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий (ямочный) ремонт улиц населенных пунктов, новых улиц | 2021-2033 гг. | 5000,0 | администрация сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции (ремонт) дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2034 |  |  |
| Реконструкция (ремонт) |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | Улица Горшкова д.Турбек | V | 1166 | 75,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | Улица Фрунзе с.Староянтузово | V | 424 | 225,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 4 | Текущий ремонт дорог улиц | Улицы Чеверева, Советская, Молодежная с.Староянтузово | V | 2452 |  | 300,0 |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 5 | Текущий ремонт улиц | Улицы Горшкова, Мичурина, Советская, Чеверева с.Байгильды | V | 2372 |  |  | 300,0 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 6 | Текущий ремонт улиц | Улиц Мичурина, Фазыловых д.Сабанаево и улицы Мухамадиева д.Новоишметово | V | 2198 |  |  |  | 300,0 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 7 | Текущий ремонт улиц | Улиц Интернациональная, Чеверева с.Аканеево и улиц Советская и Фрунзе д.Каишево | V | 3099 |  |  |  |  | 400,0 |  | администрация сельского поселения |  |
| 8 | текущий (ямочный)ремонт | Улицы населенных пунктов | V | 4000 |  |  |  |  |  | 5000,0 | администрация сельского поселения |  |

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (ремонт)дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| Реконструкция (ремонт) |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | Улица Горшкова д.Турбек | V | 700 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | Улица Фрунзе с.Староянтузово | V | 795 | 225,0 | 225,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт дорог улиц | Улицы Чеверева, Советская, Молодежная с.Староянтузово | V | 1972 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт улиц | Улицы Горшкова, Мичурина, Советская, Чеверева с.Байгильды | V | 1284 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт улиц | Улиц Мичурина, Фазыловых д.Сабанаево и улицы Мухамадиева д.Новоишметово | V | 1401 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 7 | Текущий ремонт улиц | Улиц Интернациональная, Чеверева с.Аканеево и улиц Советская и Фрунзе д.Каишево | V | 1158 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 8 | текущий (ямочный)ремонт | Улицы населенных пунктов | V | 2000 | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |

_________________________________