Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Староянтузовский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) и сбором исходных данных».

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2024 года.

Расчетный срок – до 2034 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Староянтузовский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Краткий исторический очерк.

Староянтузовский сельсовет был образован в 1919 году после установления Советской власти на местах на общих основаниях. Об образовании сельсовета подтверждающих документов нет.

Ново-Ишметовский сельсовет,  образован в 1919 году на общих основаниях после установления Советской власти на местах, куда входили деревни Ляпустино, Бишнарат, Сабанай, Ильдусово, Ново-Уртай, Ново-Ишметово. Документ об образовании сельсовета не обнаружен.

При укрупнении сельсоветов в 1954 году Ново-Ишметовский сельсовет вошел в состав Старо-Баишевского сельсовета.

В 1954 году Старо-Янтузовский сельсовет объединен с Учпилинским сельсоветом и в 1960 году передан в состав Суккуловского сельсовета.  В состав укрупненного  Старо-Янтузовского сельсовета в 1960 году вошел упраздненный Байгильдинский сельсовет.

В соответствии с решением главы администрации г.Дюртюли и Дюртюлинского района Республики Башкортостан от 3 августа 1992 года исполком Староянтузовского сельсовета упразднен в администрацию Староянтузовского сельсовета Дюртюлинского района Республики Башкортостан.

На основании Закона Республики Башкортостан № 778-з от 21.02.1997 года образован Байгильдинский сельсовет Дюртюлинского района Республики Башкортостан с центром в селе Байгильды путем разделения Староянтузовского сельсовета Дюртюлинского района Республик Башкортостан.

На основании решения № 1 от 23.09.2002 года администрация Староянтузовского сельсовета Дюртюлинского района Республики Башкортостан переименован в администрацию муниципального образования Староянтузовский сельсовет  Дюртюлинского района Республики Башкортостан. На основании решения Совета № 2 от 29.06.2005 года администрация муниципального образования Староянтузовский сельсовет Дюртюлинского района Республики Башкортостан переименован в администрацию сельского поселения Староянтузовский сельсовет  Дюртюлинского района Республики Башкортостан. На основании решения Совета № 2 от 19.12.2005 года администрация сельского поселения Староянтузовский сельсовет Дюртюлинского района Республики Башкортостан переименован в администрацию сельского поселения Староянтузовский сельсовет  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.

7 марта 2009 года путем слияния произошла реорганизация сельских поселений Староянтузовский и Байгильдинский сельсовет. Образовалось новое сельское поселение Староянтузовский сельсовет с административным центром с.Староянтузово.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Староянтузовский сельсовет - муниципальное образование в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан.

Сельское поселение Староянтузовский сельсовет граничит с севера и запада – сельским поселением Учпилинский сельсовет, с юга – сельским поселением Старобаишевский сельсовет, с востока – с муниципальными районами Бураевский и Бирский районы Республики Башкортостан.

В состав Староянтузовского сельсовета входит 10 населенных пунктов:

д.Бишнарат

д.Ельдяк

д.Казы-Ельдяк

д.Каишево

д.Новоишметово

д.Сабанаево

д.Турбек

с.Аканеево

с.Байгильды

с.Староянтузово

1.3 Существующая застройка.

с.Староянтузово

Административный центр поселения – село Староянтузово, расположен в 17 км. к  юго-востоку г.Дюртюли.

Существующая планировочная структура вытянута вдоль открытого действующего водохранилища реки Яубазы.  Северная часть села Староянтузово расчленена рекой Яубазы. Общественный центр села расположен в центральной части села.

д.Каишево

Расстояние до центра сельсовета (с.Староянтузово) – 2 км.

Существующая планировочная структура представляет собой трапециевидную форму. Село расчленено дорогой районного значения на северную и южную части. В северной части граничит с рекой Яубазы. Общественный центр села расположен в центральной части села.

с.Аканеево

Расстояние до центра сельсовета (с.Староянтузово) – 3 км.

Существующая планировочная структура расчленена рекой Яубазы на западную и восточную части. В юго-западной части села проходит дорога районного значения. Общественный центр села расположен в центральной части села.

д.Бишнарат

Расстояние до центра сельсовета (с.Староянтузово) – 11,7 км.

Существующая планировочная структура вытянута с северо-запада на юго-восток.

д.Новоишметово

Расстояние до центра сельсовета (с.Староянтузово) – 9 км.

Существующая планировочная структура представляет собой трапециевидную форму. К деревне подходит дорога районного значения с западной части. Общественный центр расположен в центральной.

д.Сабанаево

Расстояние до центра сельсовета (с.Староянтузово) – 6,9 км.

Существующая планировочная структура вытянута с запада на восток. По западному и северному краю населённого пункта проходит дорога районного значания. Общественный центр расположен в центральной и северной частях.

д.Турбек

Расстояние до центра сельсовета (с.Староянтузово) – 9 км.

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Белая, которая проходит с восточной сторону от деревни. Населённый пункт расчленяет дорога районного значенияна западную и восточную части. Общественный центр села расположен в северной части.

д.Ельдяк

Расстояние до центра сельсовета (с.Староянтузово) – 11 км.

Существующая планировочная структура вытянута вдоль озера Казыкуль. Общественный центр села расположен в западной части.

д.Казы-Ельдяк

Существующая планировочная структура вытянута с запада на восток. Населённый пункт расчленяет дорога районного значения на северную и южную части. В восточной части граничит с озером Казыкуль. Общественный центр села расположен в северной части.

с.Байгильды

Существующая планировочная структура вытянута вдоль озера Казыкуль.  По центральной улице проходит дорога районного значения. Общественный центр села расположен в центральной и южной частях.

1.3.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками. В селе Староянтузово имеется несколько секционных жилых домов малой этажности (общежития).

1.3.2 Общественная застройка.

Наиболее развитые общественные центры расположены в административном центре сельсовета селе Староянтузово, а также в населённых пунктах Байгильды и Аканеево.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 2.

таблица 2

Перечень общественных зданий и сооружений.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
|  | с.Староянтузово |
| 1 | Администрация сельского поселения Староянтузовский |
|  | сельсовет |
|  | - почта |
|  | - швейное ателье |
|  | - парикмахерская |
|  | - АТС |
| 2 | Детский сад |
| 3 | Амбулатория ФАП |
| 4 | СДК |
|  | - библиотека |
|  | - кинозал |
| 5 | Спортзал |
| 6 | Школа |
| 7 | Магазин |
|  | - столовая |
| 8 | Магазин |
| 9 | Общежития |
| 10 | Старая школа |
| 11 | Мечеть |
|  | д.Сабанаево |
| 12 | Магазин (строится) |
| 13 | ФАП |
|  | д.Новоишметово |
| 14 | Клуб |
| 15 | Магазин |
|  | д.Ельдяк |
| 16 | Бывшая волостная управа |
|  | д.Турбек |
| 17 | Магазин |
| 18 | Школа (недейств) |
|  | с.Байгильды |
| 19 | СДК |
|  | - ФАП |
| 20 | ДК (недейств) |
|  | - почта |
|  | - гостиница |
| 21 | Школа |
|  | д. Казы-Ельдяк |
| 23 | Мечеть |
|  | - библиотека |
|  | - магазин |
|  | д.Аканеево |
| 24 | Школа (недейств) |
| 25 | Клуб |
|  | д.Каишево |
| 24 | Клуб |
| 25 | Магазин |

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями II, III, IV и V классами опасности.

Наиболее крупным из них является МТФ на восточной границе Староянтузово - II класс опасности.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 3.

таблица 3

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
|  | с.Староянтузово |
| 1 | Ток |
| 2 | Гараж |
| 3 | Насосная станция |
| 4 | Родник |
|  | - насосная станция |
| 5 | Пилорама |
| 6 | МТФ |
| 7 | Электрическая подстанция |
|  | д.Сабанаево |
| 12 | Ферма |
|  | д.Новоишметово |
| 14 | Ферма |
|  | д.Ельдяк |
| 16 | Амбар |
|  | с.Байгильды |
| 19 | Ферма |
|  | - Ток |
| 20 | МТФ |
| 21 | Склад |
|  | д. Казы-Ельдяк |
| 23 | Водонапорные башни |
|  | д.Аканеево |
| 24 | МТФ |
|  | д.Каишево |
| 24 | Ферма |

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Староянтузовского сельсовета выявлены следующие памятники истории, культуры и археологии:

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Современное использование, для пам. археол. – источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село, деревня, улица | Дом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Волостное (кантонное) правление | Дюртюлин-ский р-он | С.Ельдяк |  |  | (Сведения из райотдела культуры) | п/архит. и истории | В |

1.5 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенны пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены непроезжей плотиной, автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

1.6  Коммунальные сооружения.

Кладбища, свалки, скотомогильники по состоянию на начало 2014 года.

| Наимено-вание (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |
| Кладбище (с.Староянтузово) | На восточной границе населённого пункта | 0,04 | 0,023 | 3,4 |
| Кладбище (с.Староянтузово) | на ЮВ части границы населённого пункта | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| Кладбище (д.Аканеево) | В 200 м к Югу от границы населённого пункта | 1 | 0,4 | 6,4 |
| Кладбище (д.Новоишметово) | В 100 м к СЗ от границы населённого пункта | 0,4 | 0,3 | 1,2 |
| Кладбище (д.Сабанаево) | На западной границы населённого пункта | 0,4 | 0,2 | 1,3 |
| Кладбище (д.Турбек) | В 50 м к СЗ от границы населённого пункта | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Кладбище (д.Ельдяк) | В 60 м к СЗ от границы населённого пункта | 0,4 | 0,1 | 0,9 |
| Кладбище (д.Казы-Ельдяк) | В 100 м к ЮЗ от границы населённого пункта | 0,8 | 0,3 | 1 |
| Кладбище (с.Байгильды) | В 30 м к СЗ от границы населённого пункта | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Кладбище (д.Каишево) | В 30 м к СЗ от границы населённого пункта | - | - | 0,5 |
| Кладбище (д.Бишнарат) | В 30 м к СЗ от границы населённого пункта | - | - | 0,5 |

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

1.8 Особо охраняемые природные территории и ценные территории.

В границы сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан попадает часть государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бирский».

Заказник образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 25.04.1967 № 401 «Об организации Бирского государственного регионального заказника».

Площадь: Бирский район- 19487 га, Дюртюлинский район- 1155 га, всего - 20642 га.

Землепользователи: Янтузовское участковое лесничество ГБУ РБ «Бирское лесничество», ГБУ РБ «Дюртюлинское лесничество» и муниципальные образования сельских поселений.

Местоположение: заказник расположен на участка волнистой равнины правобережья реки Белой и части гривно-ложбинной поймы правобережной излучины реки, в 2.8 км к юго- юго-востоку от с.Новоельдяково, около 6 км к северо-западу от г. Бирска.

Характеристика природного комплекса и значение заказника. Более половины (53,3%) территории заказника занято широколиственными лесами, остальная площадь заказника занята пашнями, пастбищами и сено-косами. Изредка встречаются суходольные сосняки. В пойме р. Белой – сероольшаники, долины ручьёв и речек заняты ивняково-черемуховыми зарослями, уремой. Овраги и балки заросли кустарники из ив, калины, шиповника, ежевика,  орешника.

Обычными видами животных являются лось, кабан и косуля, около водоёмов обитают бобр ондатра, норка американская. Разнообразны хищники: мелкие- горностай,  колонок, лесная куница, лесная куница, лесной хорь – и более крупные- волк, енотовидная собака, барсук, лисица, рысь. Много боровой, водоплавающей, полевой, болотно-луговой дичи, голубей. Среди редких видов отмечены выдра, норка европейская.

Заказник имеет ресурсное, научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о государственных природныхзаказниках в Республики Башкортостан, утверждённым постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.02.1999 № 48, и Положением о Бирском государственном природном зоологическом заказнике, утверждённым постановлением Правительства Республики Башкорстан от 28.01.2008 № 13 «Об утверждении положений о  государственных природных зоологических заказниках республиканского значения».

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст Бирск по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, умеренноконтинентальный, характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Значения климатических параметров:

- продолжительность солнечного сияния 1850-1920час.,

- температура воздуха:

среднегодовая 2,9°С, среднемесячные января - -13,7°С, июля - +19,0°С,

абсолютные температуры воздуха - минимум -47°С, максимум - +38°С.

- максимальная глубина промерзания почвы - 101см (раз в Юлет), - 153см - раз в 50лет,

- среднегодовое количество осадков 570мм, за теплый период - 330мм, холодный - 240, суточный максимум осадков -

- высота снежного покрова — 40-50см,

- преобладающие направления ветра - южные, западные и юго-западные,

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4,9м/сек.) и юго-западных (3,9м/сек.) ветрах,

-    среднее число дней с температурой воздуха менее 20°С - 15-16дней.

Опасные погодные явления на территории района являются сильные ливни, шквалистые ветры, метели, засухи, туманы.

- Сильные ветры. Число дней с сильным ветром скоростью более 15м/сек. 22дня. Повторяемость наибольших скоростей ветра на уровне 10м - 24м/сек. (1 раз в ЮОлет), 18м/сек. (1 раз в 5 лет).

- Сильные ливни. Суточный максимум осадков отмечается в июле-августе и достигает 104мм, что соответствует 1% обеспеченности (повторяемость 1 раз в ЮОлет).

- Грозы, град. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой 20-30 за теплый сезон.

Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (ее наветренные склоны). Число дней с градом в среднем - 1,3дня, максимальное число с градом бдней.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6	-	0,7

- характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5- 7дней

Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса в среднем за зиму достигает 400м3/сек., повторяемость сильного снега - 1-2 случая за год.

Сильный гололед и изморозь повторяются 1-2 за год.

Туманы Среднегодовое число дней с туманом - 25дней. В долине р.Белой и ее притоков, число дней с туманами понижается до 16-18 дней. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства Дюртюлинский административный район РБ относится к климатическому подрайону 1Г. Расчетная температура для проектирования отопления -35°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

- Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

- Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

- Высока температура воздуха и слабый ветер.

- Туманы.

- В городах - повышенный исходный уровень концентраций.

- Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе- сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-6°С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-10°С), минимум - летом.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны - территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800-19000°С, значение гидротермического коэффициента - 0.8-1.2 (агроклиматический район - теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации - 125дней;

Климатические условия для рекреации благоприятны - продолжительность периода с температурой выше 15°С - 75дн., с температурой от -5 до -15°С - 80- ЮОдн., мощность снежного покрова - 30-50см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой - 4,0-4,5м/сек.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Сельсовет  расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Большая часть территории расположена на водораздельном плато с абсолютными отметками 70-80м, расчлененная долинами рек Белой, ее притоками и оврагами протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров.

В долине реки Белой выделяются пойменные и две надпойменные террасы.

Отложения неогена имеют пестрый литологический состав.

Пойма практически полностью затоплена Нижне-Камским водохранилищем. Первая надпойменная терраса заболочена, в большей части затапливается паводком 1% обеспеченности.

В геологическом строении принимают участие коренные породы и неоген- четвертичные отложения.

В коренные породы пермского возраста мощностью 300м представлены песчаниками, аргеллитами и мегрелями, в верхней части - ангидритами и доломитами.

Аллювиальные отложения мощностью от 10 до 40м распространены в долине поймы р.Белой и ее притоков, представлены глинами, суглинками, супесями, песками, гравийно-галечными отложениями. Надпойменные террасы сложены галечниками и песками (мощность до 10м).

Эллювиально-делювиальные отложения распространены на водоразделе и его склонах - суглинки, с большим содержанием дресвы и щебня коренных пород.

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся во всех выше отмеченных отложениях.

Водоносный горизонт в аллювиальных отложениях мощностью от 5 до 35м широко распространяется в долине р.Белой и вскрывается на глубине 2м. Воды пресные, минерализация 0,2-0,4г/л, в верхней части бактериологически загрязнены. Содержание железа от 0.1 до Змг/л и марганца от 0,05 до 1,5мг/л. Жесткость составляет 3-7,6мг-экв/л. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в приречной полосе возможно питание за счет поверхностных вод, особенно во время паводков. Водоносный горизонт представляет наибольший практический интерес для водоснабжения.

К эллювиально-делювиальным отложениям приурочены грунтовые воды верховодки. Они не пригодны для водоснабжения ввиду малой водообильности и загрязненности.

Водоносные горизонты коренных пород из-за слабой водообильности и повышенной минерализации не могут быть источниками централизованного водоснабжения.

На территории сельсовета развиты ветровая и водная эрозия почвы (оврагообразование) и речная береговая эрозия (подмыв берегов).

Рост оврагов в естественных условиях в песках, легких и средних суглинках составляет от 0,5 до 15,Ом/год, в тяжелых суглинках и глинах - менее 5м/год. Под влиянием хозяйственной деятельности рост оврагов в песках, легких и средних суглинках достигает бОм/год, в тяжелых суглинках и глинах — до 15м/год. Для предотвращения дальнейшей деградации почв, подверженных активной эрозии, они должны быть выведены из пахотного использования и рекультивированы путем залужения.

Речной боковой эрозии подвержены русла рек, которые по типу русловых процессов относятся к меандрирующим. Причиной меандрирования является побочневый процесс, когда гребни русловых форм простираются от одного берега к другому по косым линиям и обуславливают искривление руслового потока. В результате происходит подмыв берегов и увеличение излучин.

Подмыв берегов имеет наибольшую скорость для аллювиальных и глинистосуглинистых элювиально-делювиальных неоген-четвертичных и неогеновых отложений. Боковая эрозия для полускальных и скальных пород весьма незначительна.

Речной эрозии подвержены берега реки Белой и ее левые притоки, скорость подмыва берегов достигает от 0,3 до 6,Ом/год. Речная боковая эрозия осложняет эксплуатацию и строительство инженерных сооружений, расположенных на реках: мостовых переходов, трубопроводов, причалов, портовых сооружений и водозаборов.

По инженерно-геологическим условиям рельефа, инженерно-геологическим группам пород, характеризующим их общее состояние и активность современных экзогенных процессов, территория района в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов и оврагов.

2.3.   Гидрография.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Белая и Яубазы, озером Казыкуль. Средняя густота гидрографической сети 0,25км на 1кв.км.

| Водный объект | Протяженность реки в км | Куда впадает |
| --- | --- | --- |
| Река Белая | 1430 | Нижнекамское водохранилище (Бассейн реки Белой) |
| Река Яубазы | Менее 10 | (Бассейн реки Белой) |
| Озером Казыкуль | - | (Бассейн реки Белой) |

Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низкими уровнями воды в остальное время года, нарушаемыми подъемами во время дождевых паводков.

Питание рек преимущественно за счет атмосферных осадков. В соответствии с этим распределение годового стока следующее - весной 50-60%, летом - 15-25%, осенью-зимой - 15-20%. Максимальные расходы воды - в период весеннего половодья.

Уровенный режим в естественных условиях характеризуется значениями - наивысший уровень в половодье 1% обеспеченности - 74,4м, 10% - 73,1м; наименьший уровень - 64,5м (летний), 65,2м (зимний).

Стоковые характеристики р.Белой в створе г.Дюртюли: Расход воды 95%

обеспеченности 95% - 496м /сек., среднегодовой расход воды - 850м /сек.

Продолжительность ледостава на р.Белой - от 4 до 6 месяцев. Вода относится к гидрокарбонатному классу, минерализация — 340-780мг/л.

Продолжительность периода со среднемесячными температурами воды выше 17°С составляет более 90дней. В границах района вода р.Белой загрязняется нефтепродуками, фенолами, медью и цинком.

2.4. Растительный и животный мир.

Ландшафты сельсовета относятся к типичной лесостепи Прибельской пологохолмисто-увалистой равнины. Почвы карбонатные, преимущественно типичные и выщелочные черноземы (40%), встречаются подзолитстые, серые лесные и пойменные.

Район сильно освоенный. Сохранность естественных ландшафтов около 30%. Облесенность района 18%, все леса района относятся по категории защитности к I группе. Преобладают леса мягколоственные (54%) и хвойные (38%). В левобережной части района леса преимущественно колочные (преобладает береза бородавчатая, липа, дуб). Правобережный район лесной (Ангасякское лесничество), представленный производными лесами и лесными культурами.

Леса, близкие к естественному состоянию сохранились лишь по защитным полосам р.Белой - реликтовые сосновые боры и елово-пихтовые леса (Ангасяскское и Кангышевское лесничества). Памятниками природы объявлены прибельские сосновые боры, елово-пихтовые леса, комплексный заказник по охране лекарственных трав и растений и другие.

Более 70% площади района занимают сельскохозяйственные земли, возникшие на местах произрастания широколиственных лесов и остепненных лугов.

Животный мир состоит из видов, характерных для Башкирского Предуралья. В их число входят млекопитающие: волк, лисица, корсак, лось, кабан, белка обыкновенная, заяц-беляк и заяц-русак, ондатра, выдра, крот обыкновенный, ёж, землеройка и др. Из земноводных распространены лягушка остромордая и жаба зеленая, из пресмыкающихся – веретеница, ящерица прыткая, ящерица живородящая, уж, гадюка. Наиболее распространенными видами птиц являются чирок-трескунок, тетерев, глухарь, рябчик, серая куропатка, кукушка, серая неясыть, сплюшка, дятел, трясогузка, пеночка, дрозд, поползень, домашний и полевой воробьи, зяблик, снегирь, щегол, скворец, иволга, серая ворона, грач, ворон, галка, сорока, чибис, бекас, вальдшнеп, большая поганка, стриж, ласточка, чайка; встречаются коршун черный, канюк, ястреб. В водоемах обитают карп, карась, пескарь, налим, щука, лещ, красноперка, линь, окунь, ерш; встречаются берш и стерлядь.

2.5. Почвы.

Основной почвенный фон района составляют серые лесные почвы, на долю которых приходится 88022 га (63,6% от общей площади территории). 26733 га (25,4%) занимают площади черноземного типа, преобладают черноземы выщелоченные - 16979 га, т.е. 16,2 % от общей площади.

Встречаются почвы: влажно-луговые, лугово-болотные, аллювиально-луговые, торфяные. Почвы избыточного увлажнения занимают 4,6%. Болота относятся к верховому типу. Глубина залегания торфа на болотах составляет 0,5 -1,5 м. Преобладают торфяники слабого разложения, не имеющие промышленного значения. Тип питания болот - атмосферное.

Почвообразующими породами являются преимущественно элювии пермских пород в виде красно-коричневых и желтовато-бурых мергелей, мергелистых суглинков, реже встречаются тяжелые глины. По своему механическому составу почвы относятся к тяжелым, средним и легким суглинкам.

Качество почв всех сельскохозяйственных угодий района оценено в	при среднереспубликанском показателе - 20,2 балла. Во второй половине XX столетия распаханность земельных угодий доходила до 85 %, сейчас она составляет 56%. Мощность гумусного горизонта в районе составляет 33 см.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Староянтузовский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения.

По состоянию на 01.01.2011 года количество хозяйств в поселении – 682, численность населения составляет 2233 чел., в т.ч.

| Наименование населённого пункта | Численность населения по переписи |
| --- | --- |
| с. Староянтузово | 606 |
| с. Аканеево | 293 |
| с. Байгильды | 376 |
| д.Бишнарат | 15 |
| д.Ельдяк | 46 |
| д.Казы-Ельдяк | 285 |
| д.Каишево | 183 |
| д.Новоишметово | 90 |
| д.Сабанаево | 149 |
| д.Турбек | 190 |

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

| Год | 2002 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2216 | 2237 | 2199 | 2173 | 2141 | 2114 |

По данным федеральной службы статистики на 01.01.2014 год численность населения в сельсовете составляет 2114 чел.

Сложная экономическая ситуация в целом по стране, также характерна на местах. Сельское население мигрирует в более крупные населённые пункты. Относительно стабилен естественный прирост населения.

Прогноз численности населения на период реализации настоящего генерального плана исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием социальных программ по повышению рождаемости.

Среднегодовой процент естественного прироста прогнозируется около 0,5 %. Прогнозируется стабильность миграционных процессов.

Проектом принят благоприятный прогноз развития сельского поселения.

Прогнозная численность населения определяется по формуле

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/1000)т

Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – расчетный период

Численность постоянного населения СП Староянтузовский сельсовет

По состоянию на начало 2014 года составляла 2,114 тыс. чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

р+m= 66

Н 1оч.= 2,114  Х(1+ 66/1000)5 = 2,910

Н р.с.= 2,114  Х(1+ 66/1000)20 = 7,590

Общая прогнозная численность населения на расчётный срок составит к 2034г. – 7,590 тыс.чел. , на первую очередь - 2024г. – 2,910 тыс.чел.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 28 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

28 м2/чел х 2910 чел. = 81480 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

28 м2/чел х 796 чел. = 22288 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

796 : 21 чел/га = 38 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 35 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

35 м2/чел х 7590 чел. = 265650 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

35 м2/чел х 4680 чел. = 163800 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

4680 :21 чел/га = 223 га

Для нового строительства зарезервировано 38 га на первую очередь, 223 га на расчетный срок. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 22288 м2, на расчетный срок 163800 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь | рассчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 380 | - | - | 2230 | - | - | 22288 | - | - | 163800 | - | 2114 | 2910 (796) | 7590 (4680) |

Примечание: жилищная обеспеченность — 1 оч. - 28,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 35,0 кв.м/чел.

3.2.2 Культурно-бытовое строительство

Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания. Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты периодического обслуживания и повседневного обслуживания.

Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.).

Требуемые емкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учетом нормативных радиусов обслуживания.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликации на основном чертеже.

Объекты обслуживания деревени Ельдяк и Бишнарат с низкой численностью населения будут размещены в близжайших сёлах. Ниже приведен расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания для д.Казы-Ельдяк, д.Каишево, д.Новоишметово, д.Сабанаево, д.Турбек, с.Аканеево, с.Байгильды,  с.Староянтузово

Расчет потребности в объектах обслуживания Староянтузовского сельсовета

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 2910 | 7590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 233 | 607 | 60 | 60 | 170 | 550 | 230* | 550* | 0,8 | 1,93 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 524 | 1366 | 300 | 300 | 220 | 1070 | 520* | 1370* | 2,6 | 6,85 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | - | 10 | - | встр. в ФАП | встр. в ФАП |
| 2. Станция скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Выдвижная станция скорой помощи | объект | 1 на 5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 204 | 531 | 200 | 200 | - | 330 | - | 330 | - | 0,033 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 175 | 455 | 150 | 150 | - | 300 | 150 | 300 | встр. в СДК | встр. в СДК |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 175 | 455 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 233 | 607 | 400 | 400 | - | 200 | 400 | 600 | - | 0,06 |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 873 | 2277 | 300 | 300 | 570 | 1980 | 870 | 2280 | 0,087 | 0,228 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 116 | 304 | 20 | 20 | 100 | 280 | 100 | 280 | 0,01 | 0,028 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 26 | 68 | - | - | 26 | 68 | 26 | 68 | 0,2 | 0,3 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | сущ. | сущ |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | встр. | встр. |
| 4. отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | встр. | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

По экологическим требованиям предлагается диверсифицировать территории в центре села, занятые складами и обеспечить санитарно-защитную зону в 50м.

В связи с размещением ряда предприятий вблизи жилья предлагается разработка комплекса мероприятий по уменьшению санитарно-защитных зон от ферм (изменение технологий на экологически более совершенные).

Перечень производственных и коммунальных предприятий дан в экспликации на основном чертеже.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га; блокированными жилыми домами; секционными жилыми домами до 5 этажей; секционными жилыми домами 5-9 этажей.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

4.	Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)	производственные территории в пределах жилой застройки;

б)	производственные территории за пределами жилой застройки.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

Для нового строительства зарезервировано 38 га на первую очередь, 223 га на расчетный срок. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 22288 м2, на расчетный срок 163800 м2.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования.

Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Староянтузовского сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.

4.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи города на расчетный срок проектирования будут осуществляться  автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории Староянтузовского сельсовета  проходят дороги районного значения.

Связь с районным центром Дюртюли и столицей республики осуществляется автомобильной дорогой межмуниципального значения и рейсовыми автобусными маршрутами.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Катего рия дороги | Протяже ние Всего км | в т.ч с твердым покрытием км | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальт | гравий | грунт |
| Районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к д.Байгильдино | IV | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - |
| 2 | Ильдус-Сабанаево- Староянтузово- а/дДюртюли- Старобаишево-Новоуртаево | IV | 29,2 | 29,2 | 18,9 | 10,3 | - |
| 3 | Староянтузово-Аканеево- Старобаишево | V | 5,4 | 5,4 | 5,4 | - | - |
| 4 | Казакларово- Староянтузово | IV | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 3 | - |

Железнодорожный транспорт.

До ближайшего районного цента села Дюртюли 17 км.

Близлежащие станции железной дороги от районного центра г.Дюртюли : Буздяк - 116км, Уфа - 130км и Янаул - 145км.

4.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

4.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

4.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 2,910 *320 = 931 авт;

Ар.с. = 7,590 *370 = 2808 авт.

что составит:

931*0,7= 652 маш/мест на 1 очередь;

2808*0,7= 1966 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 233 маш/мест;

на расчетный срок -- 702 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 47 маш/мест;

на расчетный срок – 140 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 134 маш/мест;

на расчетный срок – 421 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь – 233 маш/мест;

на расчетный срок -- 702 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 931/1200 = 1 ед;

К р.с. = 2808/1200 = 2 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р 1оч = 931/200= 5 постов;

Р р.с. = 2808/200= 14 пост.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 2114 | 2910 | 7590 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 931 | 2808 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 2 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 5 | 14 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 652 | 1966 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 233 | 702 |
| В общественном центре (5%) |  | 47 | 140 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 134 | 421 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 233 | 702 |
| Мосты |  | 3 | 4 |

Глава V. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

д.Бишнарат

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Бишнарат выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Бишнарат составляет 144,3 ÷130,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 50,0 тысячных и минимальный 2,1 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 2,1 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Ельдяк

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Ельдяк выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Ельдяк составляет 98,0÷76,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 44,2 тысячных и минимальный 2,6 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 2,6 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Казы-Ельдяк

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Казы-Ельдяк выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Казы-Ельдяк составляет 126,7÷87,0 м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 48,9 тысячных и минимальный 2,3 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 2,3 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Каишево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Каишево выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Каишево составляет 102,8÷89,1м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 36,8 тысячных и минимальный 1,2 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 1,2 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Новоишметово

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Новоишметово выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Новоишметово составляет 144,2÷117,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 59,0 тысячных и минимальный 4,9 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 4,9 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Сабанаево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Сабанаево выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Сабанаево составляет 144,8 ÷118,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 27,4 тысячных и минимальный 3,6 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 3,6 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Турбек

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Турбек выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Турбек составляет 123,8÷110,3м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 38,7 тысячных и минимальный 1,8 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 1,8 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

с.Аканеево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Аканеево выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в с.Аканеево составляет 111,0÷92,0 м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 55,8 тысячных и минимальный 2,6 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 2,6 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

с.Байгильды

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Байгильды выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в с.Байгильды составляет 128,0÷78,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 68,6 тысячных и минимальный 9,1 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 9,1 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

с.Староянтузово

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Староянтузово выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в с.Староянтузово составляет 107,0÷82,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 25,3 тысячных и минимальный 1,0 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 1,0 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

6.1.1. Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение на территории Староянтузовского сельсовета отсутствует. Здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

6.1.2. Проектные решения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 6.1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям

Таблица 1)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 163,8 | 26,25 | 4,30 | 0,52 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 5,24 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 22,28 | 26,25 | 0,58 | 0,07 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 1,06 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 163,8 |  | 4,30 | 0,52 | 2,40 |  | 0,42 | 5,24 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 22,28 |  | 0,58 | 0,07 | 2,29 |  | 0,40 | 1,06 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,64 | 0,56 |  |  | 0,45 | 5,66 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,63 | 0,08 |  |  | 0,43 | 1,14 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,00 | 0,48 |  |  | 0,39 | 4,88 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,54 | 0,07 |  |  | 0,37 | 0,98 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 11,01 | 1,32 |  |  | 2,58 | 14,91 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,50 | 0,18 |  |  | 2,47 | 4,14 |

6.2. Газоснабжение

6.2.1 Существующее положение

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

д.Бишнарат

Газоснабжение существующего жилого массива д.Бишнарат осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ЩРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Ельдяк

Газоснабжение существующего жилого массива д.Ельдяк осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления  в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Казы-Ельдяк

Газоснабжение существующего жилого массива д.Казы-Ельдяк осуществляется от ГРП.

Газ высокого давления подается в ГРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Каишево

Газоснабжение существующего жилого массива д.Каишево осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Новоишметово

Газоснабжение существующего жилого массива д.Новоишметово осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Сабанаево

Газоснабжение существующего жилого массива д.Сабанаево осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Турбек

Газоснабжение существующего жилого массива д.Турбек осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления  в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

с.Аканаево

Газоснабжение существующего жилого массива с.Аканаево осуществляется от ШРП,и расположенной в д.Каишево.

Газ высокого давления подается в ШРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

с.Байгильды

Газоснабжение существующего жилого массива с.Байгильды осуществляется от ГРП.

Газ высокого давления подается в ГРП расположенном в южной части населенного пункта.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

с.Староянтузово

Газоснабжение существующего жилого массива с.Староянтузово осуществляется от ГРП.

Газ высокого давления подается в ГРП расположенном в юго-западной части населенного пункта.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

6.2.2 Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицы а.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Таблица а)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 2,91 | 7,59 | 873,0 | 415,7 | 2277,0 | 1084,3 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 2,91 | 7,59 | 13,4 | 6,7 | 34,8 | 17,4 |
|  | Итого |  |  | 886,4 | 422,4 | 2311,8 | 1101,7 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 930,7 | 443,5 | 2427,4 | 1156,8 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 46,5 | 22,2 | 121,4 | 57,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 48,9 | 23,3 | 127,4 | 60,7 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,98 | 4,88 | 579,9 | 137,7 | 2087,9 | 682,5 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 4,14 | 14,91 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 579,9 | 137,7 | 2087,9 | 682,5 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1559,5 | 604,5 | 4642,8 | 1900,0 |

6.2.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. На территории с.Староянтузово и с.Байгильды проектом предложено строительство ГРП на участке с газопроводом высокого давления. На территории д.Сабанаево проектом предложено строительство ШРП на участке с газопроводом высокого давления.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

Раздел водоснабжения Староянтузовского сельсовета Дюртюлинского района выполнен на основании задания на проектирование.

6.3.1.Существующее положение.

В настоящее время населенные пункты Староянтузовского сельсовета обеспечены водоснабжение. На территории с.Староянтузово расположен водозабор и насосная станция. В каждом населенном пункте расположена водонапорная башня.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

6.3.2.Нормы водопотребления.

На стадии ГП предусматривается застройка:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными

внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*.

Расход воды на поливку определен из расчета 50 л/сут на 1 жителя (согласно примеч. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

6.3.3.Проектное решение.

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение существующей и проектируемой части населенных пунктов.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 1.

6.3.4.Пожаротушение.

Староянтузовский сельсовет.

Согласно пожарной безопасности необходимо предусмотреть пожарный резервуар или пожарный водоем. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными машинами.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 5 главы 2.12 СНиПа 2.04.02-84*.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10л/сек и 1 внутренних по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Объем воды на пожаротушение составит:

((10+2,5)*3*3600)/1000=135 м3.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям

Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 2910 | 200 | 582,00 | 698,40 | 170,24 | 47,29 |
|  | на расч. срок | 7590 | 200 | 1518,00 | 1821,60 | 345,35 | 95,93 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 58,2 | 69,84 | 17,02 | 4,73 |
|  | на расч.срок |  |  | 151,8 | 182,16 | 34,53 | 9,59 |
| 2 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 29,1 | 34,92 | 8,51 | 2,36 |
|  | на расч.срок |  |  | 75,9 | 91,08 | 17,27 | 4,80 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 2910 | 50 | 145,50 | 160,05 | 13,87 | 3,85 |
|  | на расч.срок | 7590 | 50 | 379,50 | 417,45 | 36,18 | 10,05 |
| 6 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 7 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 2910 |  | 814,80 | 1098,21 | 254,64 | 70,73 |
|  | Итого на расч.срок: | 7590 |  | 2125,20 | 2647,29 | 478,33 | 132,87 |

6.4.Водоотведение.

6.4.1.Существующее положение.

В настоящее время на территории Староянтузовского сельсовета централизованная канализация отсутствует. Очистные сооружения не имеются. В сельских пунктах действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие нечистоты утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твёрдых бытовых отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях.

6.4.2.Проектное решение.

Согласно ранее разработанной СТП Дюртюлинского проектом предполагается размещение очистных сооружений в с.Староянтузово и с.Байгильды.

Проектом предусматривается раздельная система канализования с отведением бытовых и производственных сточных вод.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Необходимо строительство очистных сооружений путем применения технологии биоблоков.

Мощности очистных сооружений изменяются в соответствии с количеством жителей в населённых пунктах и принимаются стандартным. Минимальная производительность принимается 100 м3/сут, а максимальная – 200 м3/сут

На проектируемых БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в р.Яубазы и р.Белая.

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% .

Строительство новых сетей, очистных сооружений и их реконструкция предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для отвода от жилых домов к уличной сети канализации.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу а.

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям

Таблица а

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 2910 | 200 | 582,00 | 698,40 | 6,74 | 20,21 |
|  | на расч. срок | 7590 | 200 | 1518,00 | 1821,60 | 17,57 | 52,71 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 69,84 | 0,67 | 2,02 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 182,16 | 1,76 | 5,27 |
|  | Итого на 1 очередь: | 2910 |  |  | 768,24 | 7,41 | 22,23 |
|  | Итого на расч.срок: | 7590 |  |  | 2003,76 | 19,33 | 57,98 |

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания Староянтузовского сельсовета  является ПС, расположенная к юго-западу от с.Староянтузово.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Староянтузовского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций, расположенных на территории населенных пунктов.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории Староянтузовского сельсовета будет осуществляться от проектируемых ТП.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

| 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Суккуловский сельсовет | 326,36 | 1193,1 | 1193,1 | 1918,8 | 3111,9 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Староянтузовского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется от АТС, расположенной в с.Староянтузово.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи от АТС по проектируемым воздушным линиям связи  до проектируемых КУСов с последующей разводкой до абонентов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Глава VII. Мероприятия по охране окружающей среды.

Состояние окружающей среды в основном характеризуется развитой промышленностью близлежащего города Дюртюли, интенсивной сельскохозяйственной деятельностью, малой облесненностью территории, наличие несанкционированных свалок и скотомогильников.

На территории СП Староянтузовский сельсовет насчитываются 25 промышленных объектов и производств, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.  Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории СП Староянтузовский сельсовет являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, несанкционированные свалки, добыча нефти) и передвижные источники (автотранспортные средства, магистральная дорога).

В СП Староянтузовский сельсовет имеются производства, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Наиболее крупными из них являются: МТФ в с.Староянтузово, Ферма в д.Сабанаево, Ферма и МТФ в с.Байгильды, МТФ в д.Аканеево.

Проектом предлагается оснащение всех производственных предприятий газо-, пылеулавливающим оборудованием на 1очередь строительства, что поможет сократить количество поступающих загрязняющих веществ в атмосферу на 50%.

Проектом предлагается:

1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий;

2. совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

3. увеличение доли природного газа в топливном балансе; (проектируемых территорий на 1 очередь строительства и на расчетный срок)

4. внедрение централизованного отопления;

5. закрытие несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

5. оснащение всех стационарных источников газо-, пылеулавливающим оборудованием (1 очередь строительства);

6. контроль за работой автотранспорта;

7. организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

8. разработка и внедрение норм предельно допустимых выбросов по каждому предприятию и котельным;

9. создание мусоросортировочной и мусороперегрузочной станции.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер санитарно-защитной зоны | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| с.Староянтузово |  |
| 1 | Ток | 100 | IV |
| 2 | Гараж | 50 | V |
| 3 | Насосная станция | 50 | V |
| 4 | Родник | - | - |
|  | - насосная станция |  |  |
| 5 | Пилорама | 100 | IV |
| 6 | МТФ | 500 | II |
| 7 | Электрическая подстанция | 100 | IV |
| д.Сабанаево |  |
| 8 | Ферма | 300 | III |
| д.Ельдяк |
|  | Амбар | - | - |
| с.Байгильды |
|  | Ферма | 300 | III |
|  | - Ток | - |  |
|  | МТФ | 300 | III |
|  | Склад | 50 | V |
| д. Казы-Ельдяк |
|  | Водонапорные башни | - | - |
| д.Аканеево |
|  | МТФ | 300 | III |

*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина водоохранной зоны рек протекающих на территории сельского поселения устанавливается следующая:

р.Белая - 200м;

р.Яубазы – 50м;

озеро Казыкуль-100м;

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер водоохраной зоны рек составляет 50 метров, прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
            4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
            6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
           7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

-    использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

-    осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3 Охрана почв.

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок (полигона) осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок (полигона) засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, применение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удобрений.Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.                     На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв.

7.4 Охрана растительности, лесов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых бытовых отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Перечень мест хранения отходов предприятий и объектов Староянтузовский сельсовет

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Назначение объекта | Накоплено, тонн | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-з им. Горшкова, Навозохранилище | с. Байгильды | Длительное хранение отходов | 3000 | На специально выделенной территории за пределами основной промплощадки |

Информация о местах складирования и захоронения ТБО на территории Дюртюлинский район.

Генеральным планом СП Староянтузовский сельсовет в соответствии РЦП «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы», «Схемой территориального планирования МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан предлагается:

- строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции для ТБО;

- вывоз ТБО на действующий полигон с последующей переработкой на проектируемом мусороперерабатывающем заводе;

- рекультивация существующих свалок ТБО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В данной таблице расчет накопления твердых бытовых отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | 1-я очередь | расчетный срок |  | 1-я очередь | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 553 | 1442 | 900 | 2619 | 6831 |
| от прочих жилых домов | 300 | 873 | 2277 | 1100 | 3201 | 8349 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 815 | 2125 | 1400 | 4075 | 10626 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | - | 2000 | 5820 | 15180 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 15 | 38 | 8 | 23 | 61 |
| Итого |  | 2256 | 5882 |  | 15738 | 41002 |

Жидких отходов  - 15738 тыс.л. на 1-ю очередь строительства и 41002 тыс.л. – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде. Твердых отходов – 2,256 тыс.тонн. на 1-ю очередь строительства и 5,882 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации сельского поселения.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и вывоз бытовых отходов на территории Дюртюлинского района осуществляется специализированными предприятиями.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

2,114 т.чел.х 50 кг/год = 0,11 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные

Отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТБО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

В настоящее время в СП Староянтузовский сельсовет образуется ориентировочно 1,638 тыс. т /год твердых бытовых отходов, из которых на утилизацию идет ориетировочно 0,49 тыс т/год ( металл, часть бумаги, стекла, резины), остальной обьем идет на захоронение.на существующие сельские свалки ТБО.

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 2,256 тыс. т/год отходов на утилизацию направлять не менее 0,9  тыс. т/год, а на захоронение-0,66  тыс. т/год

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТБО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((2,3х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 11 контейнер  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((0,11х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 3 бункера.

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населеный пункт (10 шт.).

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=1 мусоровоз.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать существующие свалки ТБО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20 м для ВЛ 110 КВ, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч.

В соответствии с мероприятиями предложенными в схеме территориального планирования МР Дюртюлинский район РБ, основными направления развития транспортного каркаса Дюртюлинского района являются:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда  к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

4.  Повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Данные мероприятия по совершенствованию дорожной сети позволят увеличить скорость движения на автомобильных дорогах до 40-60 км/ч и сократить размеры вредных выбросов.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Староянтузовского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

1.      нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2.        создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3.        разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сел Староянтузовского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

  - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих

ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в Староянтузовском сельсовете Дюртюлинского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории сел Староянтузовского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Дюртюлинского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Дюртюлинский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Дюртюлинском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории сел Староянтузовского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Еденица измерения | Сущ. положение | 1 очередь стр.-ва 2024г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 12679 | 12679 | 12679 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 283,79 | 331,48 | 385,91 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | -сблокированная застройка с участками | « | - | - | - |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 282,9 | 330,6 | 385,1 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 9,03 | 10,46 | 14,12 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 7,81 0,4 | 9,52 0,5 | 12,11 0,6 |
| 1.4 | -улицы, дороги | га | 24,35 | 43,14 | 62,78 |
| 1.5 | -производственные и коммунальные зоны | га | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 1.6 | -водоёмы | « | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 1.7 | -лес | « | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| 1.8 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | - | 335,31 |
| 1.9 | -кладбище | « | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 2.0 | -резервные жилые территории | « | - | - | - |
| 2.1 | -прочие | « | 18695,91 | 18561,26 | 18349,53 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 2,114 | 2,910 | 7,590 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 15 | 12 | 10 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | - | 22,29/ 380 | 163,8/ 2230 |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 21 | 28 | 35 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного транспорта | км | 16 | 16 | 16 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорого – всего: | км |  | 22,6 | 22,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги федерального значения |  | - | - | - |
|  | - дороги межмуниципального значения | км | - | 15,0 | 15,0 |
|  | - дороги муниципального значения | км | - | 19,3 | 19,3 |
|  | - улицы | км | - | 68,3 | 68,3 |
| 4.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  | - | 931 | 2808 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 1098,21 | 2647,29 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 768,24 | 2003,76 |
| 5.3 | Электроснабжение | кВт |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего |  | - | 1193,1 | 3111,9 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс.Гкал/год | - | 4,14 | 14,91 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 1559,5 | 4642,8 |

Примечание: * требуется уточнение по рабочим проектам

Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), права | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:22:131001:8 | 60,6 | Земли населенных пунктов (с.Староянтузово) | - | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| 02:22:131002:11 | 8,21 | Земли населенных пунктов (д.Каишево) | - | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| 02:22:130401 | 8,3 | Земли населенных пунктов (д.Аканеево) | - | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| 02:22:130103 | 12,4 | Земли населенных пунктов (д.Бишнарат) | - | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| 02:22:130802 | 2,0 | Земли населенных пунктов д. Новоишметово) | - | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| 02:22:130801 | 2,3 | Земли населенных пунктов д. Новоишметово) | - | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| 02:22:130701 | 8,9 | Земли населенных пунктов (д.Сабанаево) | - | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| 02:22:130503:8 | 2,4 | Земли населенных пунктов (д.Турбек) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010101 | 1,2 | Земли населенных пунктов (д.Турбек) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010601 | 1,2 | Земли населенных пунктов (д.Ельдяк) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010401 | 2,4 | Земли населенных пунктов (д.Казы-Ельдяк) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010502 | 17,8 | Земли населенных пунктов (д.Казы-Ельдяк) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010501 | 14,4 | Земли населенных пунктов (д.Байгильды) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010201:34 | 3,7 | Земли населенных пунктов (д.Байгильды) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010201:35 | 0,8 | Земли населенных пунктов (д.Байгильды) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |
| 02:22:010301 | 0,6 | Земли населенных пунктов (д.Байгильды) | - | муниципальная | Земли населенных пунктов | Малоэтажное строительство |

Мелиоративные системы отсутствуют.

Развитие транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов  на землях сельхоз назначения проектом не планируются.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.